## Slide 1: Logikgatter
Von Bits zu Quantensprüngen Unterrichtseinheit 1

## Slide 2: Was sind Logikgatter?
Logikgatter sind wie winzige Schalter, die den Informationsfluss in Computern und anderen elektronischen Geräten steuern.
Sie sind die Bausteine digitaler Schaltungen und bilden die Grundlage für alles – von Smartphones bis hin zu Raumfahrzeugen.
Stelle dir einen Computer als ein riesiges Netzwerk dieser winzigen Schalter vor, die alle zusammenarbeiten, um Informationen zu verarbeiten.
Diese Gatter funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Sie haben Ein- und Ausgänge, und was am Ausgang ausgegeben wird, hängt davon ab, was am Eingang eingegeben wird.
Es ist wie bei einem Lichtschalter: Er kann entweder ein- oder ausgeschaltet sein und entspricht in der Welt der Computer einer 1 oder einer 0. Diese Einsen und Nullen werden als Binärziffern oder Bits bezeichnet und sind die „Sprache“ der Computer.

## Slide 3: Was sind Logikgatter?
Es gibt viele verschiedene Logikgatter. Jedes hat seine eigene Funktion.
Die grundlegenden Logikgatter sind das UND-, das ODER- und das NICHT-Gatter.
      Das UND-Gatter gibt eine “1” aus, wenn an allen Eingängen eine “1” anliegt.
      Das ODER-Gatter gibt eine “1” aus, wenn an mindestens einem Eingang eine “1” anliegt.
      Das NICHT-Gatter kehrt den Eingangswert um: Wenn am Eingang eine „1“ anliegt, gibt das NICHT-Gatter eine “0” aus, und umgekehrt.

## Slide 4: Wahrheitstabellen
Eine Wahrheitstabelle stellt die Funktionsweise von Logikgattern dar.
Wahrheitstabellen geben an, was ein Logikgatter ausgibt (0 oder 1), je nachdem, was an seinem Eingang oder seinen Eingängen anliegt.
Man kann sie sich das wie Regeln bei einem Spiel vorstellen: Je nachdem, was die Spielenden tun (Eingaben), ändert sich das Ergebnis (Ausgabe)!
Üblicherweise werden in den ersten beiden Spalten die Werte für zwei Eingänge („1“ oder „0“, manchmal stattdessen auch „wahr“ oder „falsch“) angegeben und in der dritten Spalte der Wert, den das Logikgatter ausgibt.

## Slide 5: Wahrheitstabellen
Das NICHT-Gatter kehrt den Eingangswert um.
UND-Gatter |  | 
Eingänge |  | Ausgang
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ODER-Gatter |  | 
Eingänge |  | Ausgang
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
NICHT-Gatter | 
Eingang | Ausgang
1 | 0
0 | 1
Das ODER-Gatter gibt eine “1” aus, wenn mindestens an einem Eingang eine “1” anliegt.
Das UND-Gatter gibt nur dann eine “1” aus, wenn an beiden Eingängen eine “1” anliegt.

## Slide 6: Wahrheitstabellen
Das ENTWEDER-ODER-Gatter (auch EXKLUSIVES-ODER-Gatter) gibt eine “0” aus, wenn an beiden Eingängen der gleiche Wert anliegt (also an beiden eine “1” oder an beiden eine “0”).
NICHT-UND-Gatter |  | 
Eingänge |  | Ausgang
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NICHT-ODER-Gatter |  | 
Eingänge |  | Ausgang
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Ein NICHT-ODER-Gatter ist die Umkehrung eines ODER-Gatters.
Ein NICHT-UND-Gatter ist die Umkehrung eines UND-Gatters.
ENTWEDER-ODER-Gatter |  | 
Eingänge |  | Ausgang
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 7: Kombinationen von Logikgattern
Diese grundlegenden Gatter können auf verschiedene Weise kombiniert werden, um komplexere Funktionen zu erledigen.
Beispielsweise entspricht das NICHT-UND-Gatter einem UND-Gatter, gefolgt von einem NICHT-Gatter, und das NICHT-ODER-Gatter einem ODER-Gatter, gefolgt von einem NICHT-Gatter.
Mit Gatter-Kombinationen können dann zum Beispiel Zahlen addiert oder Werte verglichen werden.
Logikgatter sind für die Funktionsweise digitaler Geräte unverzichtbar.
Wenn wir verstehen, wie Logikgatter funktionieren, können wir die komplexe Welt der digitalen Elektronik besser nachvollziehen.

## Slide 8: Zusammenfassung
Logikgatter sind wie winzige Schalter, die den Informationsfluss in Computern und anderen elektronischen Geräten steuern.
Sie arbeiten mit Ein- und Ausgängen und verwenden Einsen und Nullen (Binärziffern), um Informationen darzustellen.
Verschiedene Logikgatter, wie UND, ODER und NICHT, können kombiniert werden, um komplexe Funktionen und Schaltungen zu erstellen.

## Slide 9: Aktivitäten
Arbeitsblatt für den Einstieg
Arbeitsblatt für Fortgeschrittene
Der Logikgatter-Simulator